Fytocenologie  a typologie travních porostů

Fytocenologické snímkování travních porostů

Při hodnocení travních porostů lze produkčně-ekologickou charakteristiku hodnoceného porostu provádět na základě bonitace stanoviště, nebo na základě botanického rozboru porostu. Rozbor druhové skladby porostu spojený se stanovením přítomnosti a dominance jednotlivých zastoupených druhů a agrobotanických skupin se lze provádět různými způsoby.

Stanovení plošného zastoupení nebo váhového podílu jednotlivých druhů v travním porostu slouží k posouzení stanovištních podmínek a k provedení kvalifikovaného odhadu výnosových schopností a kvality píce z porostu. Posouzení stanovištních podmínek lze využít pro jejich úpravu s cílem zlepšování porostové skladby a s cílem navrhnout vhodné pratotechnické postupy pro vyhodnocený porost.

Výnosy a kvalita píce závisí na druhové skladbě porostů. Druhová skladba je ovlivněna komplexem stanovištních podmínek, což umožňuje na základě vyhodnocení druhové skladby porostu jejich dostatečně přesné posouzení.  Posoudit a kategorizovat lze na základě botanického rozboru porostů zejména vodní a výživný režim stanoviště.

Dlouhodobější, zpravidla víceleté rozbory druhové skladby porostů a plošného zastoupení jednotlivých druhů umožňují posoudit vývoj druhové skladby v čase, tedy tzv. fytocenologickou dynamiku porostů. Změny ve výskytu a zastoupení jednotlivých druhů v porostech mohou probíhat buď samovolně a opakovaně (samovolná periodicita nebo periodicita způsobená opakovanými klimatickými výkyvy), nebo mohou probíhat na základě trvalých změn podmínek nebo změněných pratotechnických postupů (migrace druhů).

Fytocenologický rozbor travního porostu

Fytocenologický rozbor porostu zahrnuje stanovení vybraných kvantitativních a kvalitativních znaků lučních společenstev. Vedle botanického určení jednotlivých druhů jde o stanovení jejich kvantitativních znaků:

- pokryvnosti (dominance),

- početnosti (frekvence – abundance a horizontální rozmístění rostlin)

a kvalitativních znaků:

- vertikální rozmístění (vertikální struktury porostu)

- vitalita jednotlivých druhů,

- periodicita jednotlivých druhů,

- sociabilita druhů      aj.

K botanickým a fytocenologickým rozborům travních porostů slouží zápis o přítomnosti a pokryvnosti jednotlivých druhů na hodnoceném stanovišti, který se obvykle nazývá botanický snímek travního porostu.  Na základě botanického snímku lze charakterizovat travní porosty  z hledisek jejich druhové pestrosti, druhové diverzity, pícninářské hodnoty porostu a střední indikační hodnoty pro vodní a výživný režim stanoviště.

Pro správné provádění botanického snímkování travních porostů platí několik zásad. První z nich je výběr vhodné velikosti snímkované plochy v porostu tak, aby v daném porostu (porostovém typu – asociaci) byla zjištěna reprezentativní většina přítomných druhů. Tato plocha svým rozměrem odpovídá velikosti, při které již jejím dalším zvětšováním nenacházíme v porostu jiné, ještě neurčené a nezaznamenané druhy (minimální areál plochy snímku pro daný porostový typ).

Vztah mezi snímkovanou plochou a počtem zjišťovaných druhů a minimální areál plochy snímku je vykreslen na  následujícím schématu:

Optimální plocha pro botanické snímkování travních porostů činí u většiny trvalých lučních i pastevních porostů 20 – 30 m2 (minimální areál rozšíření druhů) a u krátkodobých a dočasných (setých) travních porostů většinou 5 – 10 m2. Při dodržení správné velikosti snímkované plochy je vhodný počet opakování podle potřeby většinou 1 – 4 (6) snímků pro jeden porostový typ. Použití menší snímkované plochy (1 – 5 m2) umožňuje rovněž přesné zapsání  a určení pokryvnosti jednotlivých druhů, avšak zpravidla nejsou zaznamenány všechny druhy v hodnoceném porostu (pokud se nepoužije větší počet opakování, čímž se však zvětšuje hodnocená plocha).

Umístění snímku (resp. snímkované plochy) v porostu, tedy výběr místa pro botanický snímek by měl být proveden tak, aby snímkovaná plocha ležela v jednom stejném porostovém typu (asociaci), ne na rozhraní dvou porostových typů (zde je zpravidla i rozhraní odlišných stanovištních podmínek). Pokud potřebujeme pokrýt botanickými snímky větší plochu porostu (honu) a je zde zastoupeno více porostových typů, je třeba vypracovat botanický snímek (snímky) pro každý porostový typ (asociaci) zvlášť. Hodnocená plocha pro botanický snímek by měla ležet v místech s přibližně  stejným floristickým složením (viz obrázek).

Vhodný výběr plochy pro botanické snímky:

Vedle soupisu jednotlivých druhů a agrobotanických skupin vyšších (cévnatých) rostlin a údajů o jejich pokryvnosti obsahuje botanický snímek i údaj o zastoupení (podílu) prázdných míst a může obsahovat i informaci o zastoupení mechů a lišejníků (mechové patro), nebo keřů a stromů (keřové a stromové patro). U jednotlivých druhů a agrobotanických skupin  je zapsán údaj o jejich pokryvnosti (dominanci). S ohledem na opakovaného provádění botanického snímkování a vyhledávání jednotlivých druhů při zapisování údajů o jejich pokryvnosti je výhodné abecední řazení druhů v každé agrobotanické skupině. Botanický snímek dále obsahuje  identifikační údaje o porostu a hodnocené ploše, nezbytné pro popis lokality a opakované provádění botanického snímkování.   Příklad botanického snímku:

Stanoviště:  Rojov (855 m. n m.), menší pastvina, sklízená část (2x kosením od r. 2000)

| Druh | Rok, období, % D |
| --- | --- |
| Agrobotanická skupina |  |
|  | 4.8. 99 | 13.7. 00 | 18.7 01 | 17.7. 02 | 16.7. 03 | 28. 7. 04 | 15.9.05 | 12.9.06 |  |  |
| Bojínek luční | 18 | 4 | 4 | 9 | 10 | 7 | 16 | 6 |  |  |
| Jílek vytrvalý | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | + | 1 | 5 |  |  |
| Kostřava červená | 1 | 6 | 3 | + | + | 1 | 9 | 5 |  |  |
| Kostřava luční | + | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | + | 8 |  |  |
| Lipnice luční šl./úl. | . | 1 | 1/2 | + | 1 | 2 | + | 5 |  |  |
| Medyněk měkký | . | . | . | . | + | + | . | + |  |  |
| Ovsík vyvýšený | . | . | + | + | + | + | 1 | 4 |  |  |
| Psineček tenký | . | . | . | + | + | + | 2 | 1 |  |  |
| Pýr plazivý | + | . | . | . | 2 | + | 1 | 2 |  |  |
| Srha říznačka | 18 | 22 | 22 | 19 | 17 | 9 | 8 | 15 |  |  |
| Trojštět žlutavý | 16 | 5 | 11 | 23 | 32 | 33 | 30 | 15 |  |  |
| Trávy celkem | 61 | 45 | 49 | 52 | 69 | 53 | 68 | 66 |  |  |
| Hrachor luční | 6 | + | 1 | 11 | 3 | 5 | 13 | 1 |  |  |
| Jetel plazivý | 3 | 15 | 15 | 10 | + | 2 | . | + |  |  |
| Vikev ptačí | + | . | + | 5 | + | 4 | 3 | + |  |  |
| Jeteloviny celkem | 9 | 15 | 16 | 26 | 3 | 11 | 16 | 1 |  |  |
| Bedrník menší | . | . | . | + | + | + | + | + |  |  |
| Bršlice kozí noha | 6 | 3 | 6 | 3 | 8 | 6 | . | 1 |  |  |
| Černohlávek obecný | . | . | . | + | + | 1 | . | + |  |  |
| Jitrocel kopinatý | . | . | . | + | + | + | . | 3 |  |  |
| Kerblík lesní | 1 | 12 | + | + | + | 2 | 1 | 8 |  |  |
| Kontryhel obecný | . | + | + | + | + | + | + | + |  |  |
| Kopřiva dvoudomá | 2 | + | 1 | + | 3 | + | . | + |  |  |
| Pcháč rolní | + | 10 | . | 2 | 3 | 1 | 2 | . |  |  |
| Pryskyřník plazivý | + | + | . | 1 | + | + | + | + |  |  |
| Rozrazil rezekvítek | + | . | 2 | 3 | + | 2 | 2 | + |  |  |
| Rožec obecný | 1 | . | . | + | + | + | 4 | . |  |  |
| Řebříček obecný | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | + |  |  |
| Smetánka lékařská | 16 | 9 | 9 | 8 | 1 | 12 | 5 | 10 |  |  |
| Svízel povázka | . | + | 2 | + | + | + | 1 | + |  |  |
| Šťovík tupolistý | 1 | + | + | . | . | . | . | 1 |  |  |
| Třezalka tečkovaná | + | + | 1 | + | 1 | 4 | + | + |  |  |
| Zvonek rozkladitý | . | . | + | + | + | 1 | + | . |  |  |
| Ostatní byliny celkem | 29 | 35 | 28 | 22 | 17 | 31 | 16 | 23 |  |  |
| Prázdná místa | 1 | 5 | 7 | + | 11 | 5 | . | 10 |  |  |

Stanovení dominance jednotlivých druhů v porostu má  vzhledem k využití údajů o dominanci při určení kvantitativních i kvalitativních porostových charakteristik značný význam. Pro stanovení dominance lze využít řadu postupů, které lze rámcově rozdělit do 4 skupin:

- váhové metody, využívající pro stanovení dominance druhů váhově zjištěný hmotnostní podíl druhů  ve vzorku (vzorkách),

- bodová metoda, která využívá pro stanovení dominance druhů načítání  doteků speciálních jehel zasouvaných do porostu s rostlinami v porostu,

- metody vycházející ze stanovení pravé pokryvnosti nebo pokryvnosti listoví (absolutní pokryvnosti, tj. indexu listové plochy  - LAI; měření a vážení listů, aj.),

- odhadové metody vycházející z vizuálního hodnocení porostu a odhadu tzv. redukované projektivní dominance.

Váhové metody dávají poměrně přesné údaje o dominanci a hmotnostním podílu jednotlivých rostlin v porostu. Významné jsou zejména při posuzování kvality píce. Váhový podíl  jednotlivých rostlin je však ovlivněn vodnatostí rostlinných pletiv a tloušťkou jednotlivých rostlinných částí. Při váhovém rozboru vzorku se nezjistí podíl prázdných míst.

Nejpřesnější výsledky při hodnocení dominance dává tzv. bodová metoda, která využívá speciálního zařízení, které umožňuje nedestruktivní vyšetření zastoupení jednotlivých druhů v porostu. Měření pokryvnosti se provádí tak, že do porostu je pomocí speciálního zařízení  opakovaně zasouvána po úhlem 32,50  jehla a zapisuje se počet dotyků hrotu s nadzemními částmi jednotlivých druhů, přičemž první dotyk jehly s rostlinou (s první rostlinou shora) se zaznamenává zvlášť. Při šikmém zasouvání jehel do porostu jsou registrovány dotyky jehel s nadzemními orgány rostlin nebo dotek jehly s povrchem půdy. Rám se do porostu umísťuje náhodně a tak, aby nedošlo k poškození porostu. U lučních porostů se měření opakuje 300x, u pastevních porostů postačuje i menší počet měření.

Schéma zařízení ke stanovení  pokryvnosti jednotlivých druhů je zakresleno v následujícím obrázku:

Při stanovení projektivní dominance absolutní (neredukované) se zjišťuje plocha listů všech druhů  v porostu při pohledu shora (půdorys). Hodnoty neredukované projektivní dominance  přibližně odpovídají  hodnotě indexu LAI (pokryvnost listoví). Pokryvnost listoví dosahuje u pícních porostů nejčastěji 5-15 m2 listové plochy na 1 m2 půdy (u některých polních pícnin až 25 m2 na 1 m2 půdy).

Pro svoji rychlost a operativnost jsou pro stanovení pokryvností jednotlivých druhů v porostech nejvíce rozšířeny odhadové metody. Stanovení tzv. pravé pokryvnosti spořívá ve stanovení pokryvnosti rostlinných druhů  při řezu porostem ve výši 5 cm nad zemí (redukované hodnoty do 100 %). V praxi však převládá stanovení tzv. redukované projektivní dominance, kdy posouzení pokryvností jednotlivých druhů rostlin se provádí vizuálně pohledem na porost shora, kolmo nebo mírně až středně šikmo (pod úhlem 33-850) a odhadované hodnoty pokryvnosti jsou korigovány na 100 %. Odhad pokryvností jednotlivých druhů rostlin v porostech vyžaduje botanické znalosti a zkušenosti, výsledné procentické hodnoty jsou však většinou dostatečně přesné a umožňují následné vyhodnocení řady fytocenologických a pícninářských charakteristik.

Pro vyčíslení pokryvností jednotlivých druhů v porostech lze využít vedle procentické stupnice také řadu stupnic pokryvností, nejznámější jsou Braun-Blanquetova  a Domin-Hadačova stupnice pokryvností. Hodnoty pokryvností ve stupních však neumožňují stanovení některých fytocenologických charakteristik a indexů.

Braun-Blanquetova (devítičlenná) stupnice pokryvnosti

Počet prováděných botanických snímků se obvykle řídí nároky na přesnost vyhodnocení porostu. Pro stanovení stavu a vývoje porostové skladby na malé (pokusné) ploše obvykle postačí malý počet snímků v porostu (1 – 4). Pro zhodnocení a zmapování porostů a porostových typů na větších plochách lučních i pastevních porostů je třeba umístit do porostů větší počet botanických snímků. Počet a rozmístění botanických snímků se řídí obecně platnými zásadami pro provádění většího počtu hodnocení nebo odběru většího počtu vzorků. Mezi nejznámější metody rozmístění většího počtu hodnocení (nebo odběru vzorků) patří diagonální metoda, šachovnicová metody a tzv. průběžná metoda.  Diagonální a šachovnicová metoda mají stanoveno pouze rozmístění hodnocených ploch (vzorků, snímků aj.) v porostu, počet vzorků není jednoznačně stanoven, platí však zásada – čím větší plocha, tím větší počet vzorků. U průběžné metody je stanoven jak přesný počet snímků (vzorků), tak i jejich přesné umístění v porostu.

Diagonální metoda – snímky jsou umístěny po dvou nejdelších úhlopříčkách (diagonálách) v porostu. Tato metoda je nejjednodušší, dává však nejméně přesné výsledky.

Schéma umístění botanických snímků v porostu při využití diagonální metody:

Šachovnicová metoda – šachovnicové rozmístění hodnocených ploch (snímků) v porostu. Metoda dává přesnější výsledky oproti diagonální metodě, je však již pracnější.

Průběžná metoda – rozmístění vzorků je podobné jako u šachovnicové metody, je však přesně stanoven jejich počet a umístění na hodnocené ploše. Tato metoda dává nejpřesnější výsledky a využívá se i při odběru vzorků z velkých ploch polních kultur, např. u množitelských porostů nebo poloprovozních pokusů.

Počty dílčích hodnocení (opakování botanických snímků) závisí na ploše pozemku a používají se níže uvedené počty vzorků:

- do 1ha – 10 vzorků,

- 1,1 – 2,5 ha – 8 vzorků/1 ha,

- 2,5 – 5 ha  - 6 vzorků/1 ha,

- 5,1 – 10 ha  - 40 vzorků z celé plochy,

10,1 – 20 ha – 50 vzorků z celé plochy,

20,1 – 30 ha – 60 vzorků z celé plochy   atd. (n+10).

Rozmístění vzorků stanovuje tzv. vzdálenostní interval (v m), který se vypočte ze vztahu :      I (m( = druhá odmocnina ((plocha v ha x 10 000)/n(

První dílčí snímek se umisťuje v porostu tam, kde okraje pozemku svírají přibližně pravý úhel ve vzdálenosti I od obou okrajů. Další dílčí i snímky i řady se od sebe umísťují ve vzdálenosti I. Na konci řady zbývá část vzdálenostního intervalu (část I) a další snímek v další řadě se umísťuje od okraje pozemku ve vzdálenosti zbývající části vzdálenostního intervalu (zbylá část I, viz schéma).

Typologie travních porostů

Pod pojmem typologie travních porostů rozumíme třídění travních porostů na podobné nebo shodné porostové typy s využitím vhodných přístupů k vymezení porostových typů podle jejich druhové skladby a případně i podle podmínek stanoviště. K vymezení určitých porostových typů mohou sloužit dominantní druhy, druhy indikující určitou porostovou skladbu a  stanovištní podmínky a vývoj porostů v čase. V jednotlivých typech třídění se uplatňují  odlišné hierarchie a názvosloví. Při třídění travních porostů se nejčastěji používají následující  přístupy:

- Fyziognomicko-floristické třídění,

- Floristicko-cenologické třídění,

- Ekologicko-floristické třídění,

- Syngeneticko-floristické třídění.

Fyziognomicko-floristické třídění travních porostů

Fyziognomicko-floristické třídění travních porostů využívá pro vymezení jednotlivých porostových typů výskyt dominantních a subdominantních druhů. Dominance může být vyjádřena jak plošnou pokryvností, tak i váhovým podílem druhů v biomase porostu.  Názvosloví při tomto způsobu třídění se vytváří od části (kmenu) latinského názvu rodu (druhu) a koncovky – etum. Jsou li v porostu dva dominantní druhy, je na prvním místě uváděn druh s nižší dominancí, na druhém místě druh s vyšší dominancí (např. pro porost se subdominantním psinečkem tenkým (Agrostis capillaris) a dominantní kostřavou červenou (Festuca rubra) se vytvoří název porostového typu takto: Agrostideto-Festucetum, pro upřesnění druhého druhu pak Agrostideto-Festucetum rubrae). Hlavní výhodou fyziognomicko-floristického třídění je jednoduché určení porostového typu podle převládajícího druhu (1-2 druhů), snadná tvorba názvosloví a široká aplikovatelnost, zejména u druhově chudších společenstev. Při fyziognomicko-floristickém třídění lze z  názvu porostového typu částečně usuzovat  na výnosovou schopnost a kvalitu píce. V praktickém lukařství a pastvinářství je tento způsob třídění travních porostů velmi rozšířený. Nevýhoda tohoto typu třídění spočívá v tom, že název porostového typu nemusí charakterizovat zcela přesně ekologické podmínky stanoviště, neboť zejména nově vyseté porosty nemusí svou porostovou skladbou zcela odpovídat stanovištním podmínkám.

Floristicko-cenologické třídění travních porostů

Floristicko-cenologické třídění travních porostů je propracovaný systém ekologického třídění rostlinných společenstev se strukturovanou hierarchií názvosloví jednotlivých stupňů (souborů) rostlinných společenstev. Na rozdíl od fyziognomicko-floristického třídění je zde vyšší počet kategorií třídění. Pro tvorbu názvů jednotlivých kategorií a stupňů se využívají ustálené přípony k latinským názvům použitých druhů. Princip floristicko-cenologického třídění travních porostů spočívá ve výběru druhů indikujících určité specifické a stálé ekologické (stanovištní) podmínky a určitou typickou porostovou skladbu, udpovídající těmto podmínkám. Indikující (význačné) druhy nemusí být v dominantním postavení, někdy jsou to i druhy s malou pokryvností. Na rozdíl od fyziognomicko-floristického třídění se využívají pro tvorbu názvosloví častěji i rodové a druhové názvy  dvouděložných rostlin. Hierarchie názvosloví při floristicko-cenologickém třídění se tvoří zkráceným latinským názvem druhu a příslušnou koncovkou následujícím způsobem:

třídy      - latinský název druhu + koncovka    - etea         Molinio-Arrhenatheretea

řád                                                                 - etalia         Arrhenatheretalia

svaz                                                                - ion            Arrhenatherion

podsvaz                                                         - enion          Arrhenatherenion

asociace                                                         - etum            Arrhenatheretum elatioris

subasociace                                                   - etosum        Arrhenatheretum elatioris

brometosum erecti

facie                                                               - osum

Floristicko-cenologické třídění je pro svou přesnost a vztah názvosloví k typickým  stanovištním ekologickým podmínkám nejrozšířenější způsob ekologického třídění rostlinných společenstev. Využívá se nejen pro třídění travinných společenstev, ale také pro třídění lesních a lesostepních vegetačních formací jak mírného, tak i subtropického a tropického klimatického pásma. Výhodou tohoto způsobu třídění je velmi těsný vztah indikujících druhů (názvů společenstev) k ekologickým podmínkám stanoviště a k typické porostové skladbě vymezených společenstev. Výhodou je také značná stálost indikujících a doprovodných druhů a tím i stálost názvosloví. Naopak při využití fyziognomicko-floristického třídění může i mírná změna ekologických podmínek vést ke změně dominantních druhů a tím i ke změně názvu společenstva.  Pro vymezená společenstva je typická porostová skladba, kombinace určitých druhů (indikující a doprovodné druhy) a do jisté míry také určitá druhová pestrost. Floristicko-cenologické třídění je vhodné zejména pro původní, přirozené a polopřirozené, druhově bohatší travní porosty. Nevýhodou tohoto způsobu třídění je složitější názvosloví a nutnost širších botanických znalostí při určování indikujících druhů.

Ekologicko-floristické třídění travních porostů

Ekologicko-floristické třídění travních porostů využívá při vymezení jednotlivých kategorií travních porostů vlastnosti prostředí – výrobní typ, klimatické a půdní podmínky, expozici pozemku, vodní a výživný režim a výnosnost a možnost využití porostu. Typ porostu je udáván druhovou kombinací několika nápadnějších druhů. V praxi je tento způsob třídění pro kategorizaci trvalých travních porostů méně rozšířený. Pro třídění celého vegetačního pokryvu (suchozemské vegetace) se využívá výškových vegetačních stupňů (stupeň nížinný – planární, pahorkatinný – kolinní stupeň, podhorský – submontánní stupeň, horský – montánní stupeň, klečový – subalpinský stupeň, alpínský stupeň, subnivální stupeň, nivální – sněžný stupeň).

Syngeneticko-floristické třídění travních porostů

Syngeneticko-floristické třídění travních porostů sleduje proměny porostů v čase (genetické hledisko – změna genového bohatství vlivem změn genotypů jednotlivých druhů a vlivem periodicity nebo migrace druhů) a v prostoru vlivem ekologických podmínek stanoviště a jejich změn. Ze syngeneticko-floristického hlediska vychází třídění  luční a pastvinné vegetace  budované na metodě ekologických řad. Posuzuje se nejintenzivněji působící faktor (vodní režim, výživný režim, intenzita spásání), který bývá popsán stupni ekologické řady.

Příklady nejvýznamnějších travních společenstev při využití fyziognomicko-floristického třídění travních porostů:

Alopecuretum – psárkové louky - vlhčí až vlhké louky na půdách s dostatkem živin, údolní a pánevní oblasti,  roviny, úpatí svahů.

Dactylidetum – srhové louky – středně vlhké až sušší louky na půdách s dostatekum živin, roviny i mírné svahy, pahorkatiny až hornatiny.

Trisetetum – trojštětové louky - středně vlhké až sušší louky i pastviny na půdách se střední zásobou živin, mírné svahy, někdy vápenité půdy.

Arrhenatheretum – ovsíkové louky – sušší louky na půdách s vysokou zásobou živin a dobrou aerací, slunné lokality.

Festucetum – kostřavové louky - středně vlhké až sušší louky i pastviny na půdách se střední zásobou živin, mírné svahy, na chudších půdách Festucetum rubrae.

Agrostidetum – psinečkové louky - středně vlhké až sušší louky i pastviny na půdách s nízkou zásobou živin, mírné i prudší svahy, okraje lesů.

Deschampsietum – metlicové louky - vlhčí až vlhké louky na půdách s nízkou zásobou živin, kyselé půdy, rašelinné půdy, vrchovinné až horské oblasti.

Nardetum – smilkové louky – na kyselých půdách s velmi nízkou zásobou živin, horské oblasti, okraje lesů.

Molinietum – bezkolencové louky - vlhčí až vlhké louky na půdách s nízkou zásobou živin, horší aerací, kyselé půdy, rašelinné půdy.

Phalaridetum – chrasticové porosty - vlhké louky a břehové porosty na půdách s vyšší zásobou živin a dobrou aerací.

Magnocaricetum – porosty vysokých ostřic.

Parvocaricetum – porosty nízkých ostřic.

Příklady nejvýznamnějších travních společenstev při využití floristicko-cenologického třídění travních porostů:

Třída  Phragmito – magnocaricetea

Řád  Phragmitetalia

Svazy  Phragmition               porosty rákosu, hygrofytní stanoviště

Scirpion maritimi       porosty skřípiny, mezogrofytní až hygrofytní stanoviště

Řád  Magnocaricetalia

Svazy   Caricion rostratae     porosty vysokých ostřic

Caricion gracilis       porosty vysokých ostřic

Třída Scheuchzerio-caricetea fuscae

Řády  Caricetalia fuscae       porosty nízkých ostřic

Scheuchzerietalia        porosty nízkých ostřic

Tofieldietalia              porosty alkalických slatin

Třída    Agrostietea stolonifarae

Řád   Agrostietalia

Svaz   Agropyro – rumicion      pýrové louky na živinami bohatších půdách

Třída   Molinio – Arrhenatheretea

Řád   Molinietalia

Svazy  Alopecurion         vlhké psárkové louky na půdách s dostatkem živin

Deschampsion     vlhké bezkolencové louky na půdách s nedostatkem živin

Cnidion               vlhké aluviální louky s jarvou žilnatou

Veronico longifoliae – lysimachion  vlhké louky s vrbinou obecnou

Molinion              vlhké bezkolencové louky

Calthion               vlhké louky a prameniště s blatouchem bahenním (podsvaz calthenion)  nebo tužebníkem jilmolistým (podsvaz Filipendulenion)

Řád  Arrhenatheretalia

Svazy  Arrhenatherion         ovsíkové  louky na sušších půdách bohatých živinami

Inulo-Festucion pseudoovinae   porosty kostřavy nepravé, sušší a suché louky

Polygono-Trisetion   trojštětové a rdesnové středně vlhké a vlhčí louky

Cynosurion              poháňkové louky a pastviny (s jílkem vytrvalým podsvaz Lolio-Cynosurenion na živinami bohatších půdách a podsvaz Polygalo-Cynosurenion na chudších půdách, s kostřavou červenou a psinečkem tenkým)

Poion alpinae             horské louky s lipnicí alpínskou

Třída   Nardo-Callunetea

Řád  Nardetalia

Svazy  Violion caninae      pestré horské louky s violkou psí

Nardion                  smilkové louky a pastviny

Nardo-Agrostion tenuis    psinečkové svahové a horské louky na chudších půdách

Třída   Festuco – Brometea

Řád     Festucetalia valesiaceae

Svaz   Festucion valesiaceae    louky s kostřavou valeskou v teplých a suchých oblastech

Řád    Brometalia erecti

Svazy Bromion erecti   louky se sveřepem vzpřímeným v teplých a suchých oblastech

Koelerio-Phleion  teplé a suché louky se smělkem jehlancovitým a bojínkem tuhým

Třída   Plantaginetea majoris

Řád  Plantaginetalia

Svaz  Pologonion avicularis   sešlapávané (komprimogenní) porosty s rdesnem ptačím a jitrocelem větším